# 历史版本

|  | 修改人 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 盘龙 | 2012-12-12 | 建立初始版本 |
| V0.2 | 盘龙 | 2013-01-09 | 发布第一版 |

# 目录

历史版本	1

目录	1

1 系统(System)	4

1.1 [platform]	4

1.2 [target]	5

1.3 [pm_para]	5

1.4 [card_boot]	5

1.5 [card_boot0_para]	6

1.6 [card_boot2_para]	6

1.7 [twi_para]	7

1.8 [uart_para]	7

1.9 [jtag_para]	8

1.10 [clock]	8

2 SDRAM	9

2.1 [dram_para]	9

3 GMAC	11

3.1 [gmac_para]	11

4 I2C总线	12

4.1 [twi0_para]	12

4.2 [twi1_para]	13

4.3 [twi2_para]	13

4.4 [twi3_para]	13

5 串口(UART)	14

5.1 [uart_para0]	14

5.2 [uart_para1]	14

5.3 [uart_para2]	15

5.4 [uart_para3]	16

5.5 [uart_para4]	16

5.6 [uart_para5]	17

5.7 [uart_para6]	17

5.8 [uart_para7]	17

6 SPI总线	18

6.1 [spi0_para]	18

6.2 [spi1_para]	18

6.3 [spi2_para]	19

6.4 [spi3_para]	19

6.5 [spi_devices]	20

6.6 [spi_board0]	20

7 电阻屏(rtp)	21

7.1 [rtp_para]	21

8 电容屏(capacitor tp)	21

8.1 [ctp_para]	21

9 触摸按键(touch key)	22

9.1 [tkey_para]	22

10 马达(motor)	23

10.1 [motor_para]	23

11 闪存（nand0 flash）	23

11.1 [nand0_para]	23

11.2 [nand1_para]	24

12 显示初始化(disp init)	25

12.1 [disp_init]	25

13 LCD屏0	27

13.1 [lcd0_para]	27

14 LCD屏1	31

14.1 [lcd1_para]	31

15 HDMI	31

15.1 [hdmi_para]	31

16 摄像头(CSI)	31

16.1 [csi0_para]	31

16.2 [csi1_para]	32

17 SD / MMC	36

17.1 [mmc0_para]	36

17.2 [mmc1_para]	37

17.3 [mmc2_para]	38

17.4 [mmc3_para]	39

18 SIM卡	40

18.1 [smc_para]	40

19 USB控制标志	40

19.1 [usbc0]	40

19.2 [usbc1]	41

19.3 [usbc2]	42

20 USB Device	43

20.1 [usb_feature]	43

20.2 [msc_feature]	44

21 重力感应(G Sensor)	44

21.1 [gsensor_para]	44

22 WIFI	45

22.1 [wifi_para]	45

22.2 sdio接口wifi rtl8723as demo	45

22.3 usb接口wifi rtl8188eu demo	46

23 3G	47

23.1 [3g_para]	47

24 gyroscope	48

24.1 [gy_para]	48

25 光感(light sensor)	48

25.1 [ls_para]	48

26 罗盘Compass	49

26.1 [compass_para]	49

27 蓝牙(blueteeth)	49

27.1 [bt_para]	49

28 数字音频总线（I2S）	50

28.1 [i2s_para]	50

29 数字音频总线(pcm)	51

29.1 [pcm_para]	51

30 数字音频总线（S/PDIF）	51

30.1 [spdif_para]	51

31 喇叭控制	52

31.1 [audio_para]	52

32 红外(ir)	52

32.1 [ir_para]	52

33 PMU电源	53

33.1 [pmu_para]	53

备注：蓝色为模块芯片引脚配置，黑色为模块内部控制配置项

描述gpio的GPIO配置的形式：

Port:端口+组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>

配置举例中的管脚不一定为真实可用的，实际使用时需向技术支持人员询问

# 系统(System)

## [platform]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| eraseflag=1 | 量产时是否擦除。0：不擦，1：擦除（仅仅对量产工具，升级工具无效） |

配置举例：

[platform]

eraseflag   = 1

## [target]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| boot_clock=xx | 启动频率 xx表示多少MHZ |
| dcdc1_vol=1400 | Dcdc1(IO)的输出电压，mV |
| dcdc2_vol=1400 | Dcdc2(GPU)的输出电压，mV， |
| dcdc3_vol=1250 | Dcdc3(CPU)的输出电压，mV， |
| Storage_type = -1 | 启动介质选择0 ：nand, 1：card0,2：card2,-1（defualt）自动扫描启动介质: |

配置举例：

[target]

boot_clock 					= 1008

dcdc1_vol					= 300

dcdc2_vol					= 1400

dcdc3_vol					= 1250

storage_type    			= -1

## [pm_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| standby_mode = x | if 1 == standby_mode, then support super standby; else, support normal standby. |

配置举例：

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

; if 1 == standby_mode, then support super standby;else, support normal standby.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[pm_para]

standby_mode		= 1

## [card_boot]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| Logical_start=xx |  |
| Sprite_gpio0= |  |

配置举例：

[card_boot]

logical_start					= 40960

sprite_gpio0					=

## [card_boot0_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| card_ctrl=0 | 卡量产相关的控制器选择0 |
| card_high_speed=xx | 速度模式 0为低速，1为高速 |
| card_line=4 | 代表4线卡 |
| sdc_d1=xx | sdc卡数据1线信号的GPIO配置 |
| sdc_d0=xx | sdc卡数据0线信号的GPIO配置 |
| sdc_clk=xx | sdc卡时钟信号的GPIO配置 |
| sdc_cmd=xx | sdc命令信号的GPIO配置 |
| sdc_d3=xx | sdc卡数据3线信号的GPIO配置 |
| sdc_d2=xx | sdc卡数据2线信号的GPIO配置 |

配置举例：

card_ctrl					= 0

card_high_speed				= 1

card_line					= 4

sdc_d1						= port:PF0<2><1><default><default>

sdc_d0						= port:PF1<2><1><default><default>

sdc_clk						= port:PF2<2><1><default><default>

sdc_cmd					= port:PF3<2><1><default><default>

sdc_d3						= port:PF4<2><1><default><default>

sdc_d2						= port:PF5<2><1><default><default>

## [card_boot2_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| card_ctrl=2 | 卡启动控制器选择2 |
| card_high_speed=xx | 速度模式 0为低速，1为高速 |
| card_line=4 | 4线卡 |
| sdc_ cmd =xx | sdc命令信号的GPIO配置 |
| sdc_ clk =xx | sdc卡时钟信号的GPIO配置 |
| sdc_ d0 =xx | sdc卡数据0线信号的GPIO配置 |
| sdc_ d1 =xx | sdc卡数据1线信号的GPIO配置 |
| sdc_d3=xx | sdc卡数据3线信号的GPIO配置 |
| sdc_d2=xx | sdc卡数据2线信号的GPIO配置 |

配置举例：

card_ctrl					= 2

card_high_speed				= 1

card_line					= 4

sdc_cmd					= port:PC6<3><1>

sdc_clk						= port:PC7<3><1>

sdc_d0						= port:PC8<3><1>

sdc_d1						= port:PC9<3><1>

sdc_d2						= port:PC10<3><1>

sdc_d3						= port:PC11<3><1>

## [twi_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| twi_port= xx | Boot的twi控制器编号 |
| twi_scl=xx | Boot的twi的时钟的GPIO配置 |
| twi_sda=xx | Boot的twi的数据的GPIO配置 |

配置举例：

twi_port						= 0

twi_scl						= port:PB0<2><default><default><default>

twi_sda						= port:PB1<2><default><default><default>

## [uart_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_debug_port=xx | Boot串口控制器编号 |
| uart_debug_tx=xx | Boot串口发送的GPIO配置 |
| uart_debug_rx=xx | Boot串口接收的GPIO配置 |

配置举例：

uart_debug_port				= 0

uart_debug_tx				= port:PB22<2>

uart_debug_rx				= port:PB23<2>

## [jtag_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| jtag_enable=xx | JTAG使能 |
| jtag_ms=xx | 测试模式选择输入(TMS) 的GPIO配置 |
| jtag_ck=xx | 测试时钟输入(TMS) 的GPIO配置 |
| jtag_do=xx | 测试数据输出(TDO) 的GPIO配置 |
| jtag_di=xx | 测试数据输入（TDI）的GPIO配置 |

配置举例：

[jtag_para]

jtag_enable					= 1

jtag_ms						= port:PB14<3>

jtag_ck						= port:PB15<3>

jtag_do						= port:PB16<3>

jtag_di						= port:PB17<3>

## [clock]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| Pll3 =297 | Video0时钟频率 |
| Pll4 =300 | Ve时钟频率 |
| Pll6 =600 | Peripherals时钟频率 |
| Pll7 =297 | Video1时钟频率 |
| Pll8 =360 | GPU（通信）时钟频率 |
| Pll9 =297 | GPU（运算）时钟频率 |
| Pll10 297 | De时钟频率 |

配置举例：

[clock]

pll3            = 297

pll4            = 300

pll6            = 600

pll7            = 297

pll8            = 360

pll9            = 297

pll10           = 297

# SDRAM

## [dram_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| dram_clk =xx | DRAM 的时钟频率，单位为MHz;它为24的整数倍，最低不得低于120， |
| dram_type =xx | DRAM类型： 2 为DDR2 3为DDR3 |
| dram_zq=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_odt_en=xx | ODT是否需要使能 0： 不使能 1： 使能 一般情况下，为了省电，此项为0 |
| dram_para1=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_para2 =xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_mr0 =xx | DRAM CAS 值，可为6,7,8,9；具体需根据DRAM的规格书和速度来确定 |
| dram_mr1 =xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_mr2 =xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_mr3 =xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr0=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr1=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr2=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr3=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr4=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr5=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr6=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr7=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr8=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr9=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr10=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr11=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr12=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |
| dram_tpr13=xx | DRAM 控制器内部参数，由原厂来进行调节，请勿修改 |

配置举例:

[dram_para]

dram_clk			= 240

dram_type			= 3

dram_zq				= 0x17b

dram_odt_en		= 0

dram_para1			= 0x10F40800

dram_para2			= 0x1211

dram_mr0			= 0x1A50

dram_mr1			= 0x4

dram_mr2			= 0x18

dram_mr3			= 0

dram_tpr0			= 0

dram_tpr1			= 0x80000800

dram_tpr2			= 0x39a70140

dram_tpr3			= 0xa092e74c

dram_tpr4			= 0x2948c209

dram_tpr5			= 0x8944422c

dram_tpr6			= 0x30028480

dram_tpr7			= 0x2a3297

dram_tpr8			= 0x5034fa8

dram_tpr9			= 0x36353d8

dram_tpr10			= 0

dram_tpr11			= 0

dram_tpr12			= 0

dram_tpr13			= 0

# GMAC

## [gmac_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| gmac_used=0 | Gmac模块是否使能：1：enable0：disable |
| gmac_txd0=xx | Gmac tx0的GPIO配置 |
| gmac_txd1=xx | Gmac tx1的GPIO配置 |
| gmac_txd2=xx | Gmac tx2的GPIO配置 |
| gmac_txd3=xx | Gmac tx3的GPIO配置 |
| gmac_txd4=xx | Gmac tx4的GPIO配置 |
| gmac_txd5=xx | Gmac tx5的GPIO配置 |
| gmac_txd6=xx | Gmac tx6的GPIO配置 |
| gmac_txd7=xx | Gmac tx7的GPIO配置 |
| gmac_txclk=xx | Gmac MII接口发送时钟 |
| gmac_txen=xx | Gmac 发送使能GPIO配置 |
| gmac_gtxclk=xx | Gmac GMII接口发送时钟 |
| gmac_rxd0=xx | Gmac rx0的GPIO配置 |
| gmac_rxd1=xx | Gmac rx1的GPIO配置 |
| gmac_rxd2=xx | Gmac rx2的GPIO配置 |
| gmac_rxd3=xx | Gmac rx3的GPIO配置 |
| gmac_rxd4=xx | Gmac rx4的GPIO配置 |
| gmac_rxd5=xx | Gmac rx5的GPIO配置 |
| gmac_rxd6=xx | Gmac rx6的GPIO配置 |
| gmac_rxd7=xx | Gmac rx7的GPIO配置 |
| gmac_rxdv=xx | Gmac 接收数有效使能 |
| gmac_rxclk=xx | Gmac 接收时钟 |
| gmac_txerr=xx | Gmac 发送错误使能 |
| gmac_rxerr=xx | Gmac 接收错误使能 |
| gmac_col=xx | Gmac 冲突检测(仅用于半双工) |
| gmac_crs=xx | Gmac 载波监测(仅用于半双工) |
| gmac_clkin=xx | Gmac GMII外部时钟 |
| gmac_mdc=xx | Gmac 配置接口时钟 |
| gmac_mdio=xx | Gmac 配置接口数据I/O |

[gmac_para]

gmac_used			= 0

gmac_txd0			= port:PA00<2><default><default><default>

gmac_txd1			= port:PA01<2><default><default><default>

gmac_txd2			= port:PA02<2><default><default><default>

gmac_txd3			= port:PA03<2><default><default><default>

gmac_txd4			= port:PA04<2><default><default><default>

gmac_txd5			= port:PA05<2><default><default><default>

gmac_txd6			= port:PA06<2><default><default><default>

gmac_txd7			= port:PA07<2><default><default><default>

gmac_txclk			= port:PA08<2><default><default><default>

gmac_txen			= port:PA09<2><default><default><default>

gmac_gtxclk			= port:PA10<2><default><default><default>

gmac_rxd0			= port:PA11<2><default><default><default>

gmac_rxd1			= port:PA12<2><default><default><default>

gmac_rxd2			= port:PA13<2><default><default><default>

gmac_rxd3			= port:PA14<2><default><default><default>

gmac_rxd4			= port:PA15<2><default><default><default>

gmac_rxd5			= port:PA16<2><default><default><default>

gmac_rxd6			= port:PA17<2><default><default><default>

gmac_rxd7			= port:PA18<2><default><default><default>

gmac_rxdv			= port:PA19<2><default><default><default>

gmac_rxclk			= port:PA20<2><default><default><default>

gmac_txerr			= port:PA21<2><default><default><default>

gmac_rxerr			= port:PA22<2><default><default><default>

gmac_col			= port:PA23<2><default><default><default>

gmac_crs			= port:PA24<2><default><default><default>

gmac_clkin			= port:PA25<2><default><default><default>

gmac_mdc			= port:PA26<2><default><default><default>

gmac_mdio			= port:PA27<2><default><default><default>

# I2C总线

主控有4个I2C（twi）控制器

## [twi0_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| twi0_used =xx | TWI使用控制：1使用，0不用 |
| twi0_scl =xx | TWI SCK的GPIO配置 |
| twi0_sda=xx | TWI SDA的GPIO配置 |

配置举例：

twi0_used					= 1

twi0_scl						= port:PH14<2><default><default><default>

twi0_sda					= port:PH15<2><default><default><default>

## [twi1_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| twi1_used =xx | TWI使用控制：1使用，0不用 |
| twi1_scl =xx | TWI SCK的GPIO配置 |
| twi1_sda=xx | TWI SDA的GPIO配置 |

配置举例：

[tw1_para]

twi1_used					= 1

twi1_scl						= port:PH16<2><default><default><default>

twi1_sda					= port:PH17<2><default><default><default>

## [twi2_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| twi2_used =xx | TWI使用控制：1使用，0不用 |
| twi2_scl =xx | TWI SCK的GPIO配置 |
| twi2_sda=xx | TWI SDA的GPIO配置 |

配置举例：

[twi2_para]

twi2_used 					= 1

twi2_scl						= port:PH18<2><default><default><default>

twi2_sda					= port:PH19<2><default><default><default>

## [twi3_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| twi3_used =xx | TWI使用控制：1使用，0不用 |
| twi3_scl =xx | TWI SCK的GPIO配置 |
| twi3_sda=xx | TWI SDA的GPIO配置 |

配置举例：

[twi2_para]

twi2_used 					= 1

twi2_scl						= port:PB05<4><default><default><default>

twi2_sda					= port:PB06<4><default><default><default>

# 串口(UART)

主控有6路uart接口，其中uart1支持完整的8线通讯，而其他5路支持4线或者2线通讯（但十分不建议用uart0作为控制台以外的用途），实例中，有些路仅仅写出2路的配置形式，但实际使用时只要将其按照4路的格式补全，也能支持4线通讯

## [uart_para0]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart0_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart0_rx=xx | UART RX的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para0]

uart_used					= 1

uart_port					= 0

uart0_tx						= port:PB22<2>

uart0_rx						= port:PB23<2>

## [uart_para1]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart_type =xx | UART类型 |
| uart1_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart1_rx＝xx | UART RX的GPIO配置 |
| uart1_rts=xx | UART RTS的GPIO配置 |
| uart1_cts=xx | UART CTS的GPIO配置 |
| uart1_dtr=xx | UART DTR的GPIO配置 |
| uart1_dsr=xx | UART DSR的GPIO配置 |
| uart1_dcd=xx | UART DCD的GPIO配置 |
| uart1_ring=xx | UART RING的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para1]

uart_used					= 0

uart_port					= 1

uart_type					= 8

uart1_tx						= port:PA10<4><default><default><default>

uart1_rx						= port:PA11<4><default><default><default>

uart1_rts					= port:PA12<4><default><default><default>

uart1_cts					= port:PA13<4><default><default><default>

uart1_dtr					= port:PA14<4><default><default><default>

uart1_dsr					= port:PA15<4><default><default><default>

uart1_dcd					= port:PA16<4><default><default><default>

uart1_ring					= port:PA17<4><default><default><default>

## [uart_para2]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart_type =xx | UART类型 |
| uart2_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart2_rx＝xx | UART RX的GPIO配置 |
| uart2_rts=xx | UART RTS的GPIO配置 |
| uart2_cts=xx | UART CTS的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para2]

uart_used					= 0

uart_port					= 2

uart_type					= 4

uart2_tx						= port:PI18<3><default><default><default>

uart2_rx						= port:PI19<3><default><default><default>

uart2_rts					= port:PI16<3><default><default><default>

uart2_cts					= port:PI17<3><default><default><default>

## [uart_para3]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart_type =xx | UART类型 |
| uart3_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart3_rx＝xx | UART RX的GPIO配置 |
| uart3_rts=xx | UART RTS的GPIO配置 |
| uart3_cts=xx | UART CTS的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para3]

uart_used					= 0

uart_port					= 3

uart_type					= 4

uart3_tx						= port:PH00<4><default><default><default>

uart3_rx						= port:PH01<4><default><default><default>

uart3_rts					= port:PH02<4><default><default><default>

uart3_cts					= port:PH03<4><default><default><default>

## [uart_para4]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart_type =xx | UART类型 |
| uart4_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart4_rx＝xx | UART RX的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para4]

uart_used					= 0

uart_port					= 4

uart_type					= 2

uart4_tx						= port:PH04<4><default><default><default>

uart4_rx						= port:PH05<4><default><default><default>

## [uart_para5]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart_type =xx | UART类型 |
| uart5_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart5_rx＝xx | UART RX的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para5]

uart_used					= 0

uart_port					= 5

uart_type					= 2

uart5_tx						= port:PH06<4><default><default><default>

uart5_rx 					= port:PH07<4><default><default><default>

## [uart_para6]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart_type =xx | UART类型 |
| uart6_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart6_rx＝xx | UART RX的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para6]

uart_used					= 0

uart_port					= 6

uart_type					= 2

uart6_tx						= port:PA12<4><default><default><default>

uart6_rx						= port:PA13<4><default><default><default>

## [uart_para7]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| uart_used =xx | UART使用控制：1使用，0不用 |
| uart_port =xx | UART端口号 |
| uart_type =xx | UART类型 |
| uart7_tx =xx | UART TX的GPIO配置 |
| uart7_rx＝xx | UART RX的GPIO配置 |

配置举例：

[uart_para7]

uart_used					= 0

uart_port					= 7

uart_type					= 2

uart7_tx						= port:PA14<4><default><default><default>

uart7_rx						= port:PA15<4><default><default><default>

# SPI总线

## [spi0_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| spi_used =xx | SPI使用控制：1使用，0不用 |
| spi_cs0 =xx | SPI CS0的GPIO配置 |
| spi_cs1 =xx | SPI CS1的GPIO配置 |
| spi_sclk =xx | SPI CLK的GPIO配置 |
| spi_mosi＝xx | SPI MOSI的GPIO配置 |
| spi_miso=xx | SPI MISO的GPIO配置 |

配置举例：

[spi0_para]

spi_used					= 0

spi_cs_bitmap				= 1

;--- spi0 mapping0 ---

spi_cs0						= port:PI10<3><default><default><default>

;spi_cs1						= port:PI14<3><default><default><default>

spi_sclk						= port:PI11<3><default><default><default>

spi_mosi					= port:PI12<3><default><default><default>

spi_miso					= port:PI13<3><default><default><default>

## [spi1_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| spi_used =xx | SPI使用控制：1使用，0不用 |
| spi_cs0 =xx | SPI CS0的GPIO配置 |
| spi_cs1 =xx | SPI CS1的GPIO配置 |
| spi_sclk =xx | SPI CLK的GPIO配置 |
| spi_mosi＝xx | SPI MOSI的GPIO配置 |
| spi_miso=xx | SPI MISO的GPIO配置 |

配置举例：

[spi1_para]

spi_used					= 0

spi_cs_bitmap				= 1

spi_cs0						= port:PA00<4><default><default><default>

spi_sclk						= port:PA01<4><default><default><default>

spi_mosi					= port:PA02<4><default><default><default>

spi_miso					= port:PA03<4><default><default><default>

## [spi2_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| spi_used =xx | SPI使用控制：1使用，0不用 |
| spi_cs0 =xx | SPI CS0的GPIO配置 |
| spi_cs1 =xx | SPI CS1的GPIO配置 |
| spi_sclk =xx | SPI CLK的GPIO配置 |
| spi_mosi＝xx | SPI MOSI的GPIO配置 |
| spi_miso=xx | SPI MISO的GPIO配置 |

配置举例：

spi_used					= 0

spi_cs_bitmap				= 1

spi_cs0						= port:PB14<2><default><default><default>

spi_sclk						= port:PB15<2><default><default><default>

spi_mosi					= port:PB16<2><default><default><default>

spi_miso					= port:PB17<2><default><default><default>

## [spi3_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| spi_used =xx | SPI使用控制：1使用，0不用 |
| spi_cs0 =xx | SPI CS0的GPIO配置 |
| spi_cs1 =xx | SPI CS1的GPIO配置 |
| spi_sclk =xx | SPI CLK的GPIO配置 |
| spi_mosi＝xx | SPI MOSI的GPIO配置 |
| spi_miso=xx | SPI MISO的GPIO配置 |

配置举例：

[spi3_para]

spi_used					= 0

spi_cs_bitmap				= 1

;--- spi3 mapping0 ---

spi_cs0						= port:PA05<3><default><default><default>

spi_sclk						= port:PI06<3><default><default><default>

spi_mosi					= port:PI07<3><default><default><default>

spi_miso					= port:PI08<3><default><default><default>

spi_cs1						= port:PA09<3><default><default><default>

## [spi_devices]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| spi_dev_num=xx | 该项目直接和下面的[spi_board0]相关，它指定主板连接spi设备的数目，假如有N个SPI设备那么[spi_devices]中就要有N个（[spi_board0]到[spi_board（N-1）]）配置 |

## [spi_board0]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| modalias=xx | Spi设备名字， |
| max_speed_hz =xx | 最大传输速度（HZ） |
| bus_num =xx | Spi设备控制器序号 |
| chip_select=xx | 理论上可以选0，1，2，3，目前只支持1，2（芯片没引出接口） |
| mode＝xx | SPI MOSI的GPIO配置可选值0-3 |

# 电阻屏(rtp)

## [rtp_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| rtp_used=xx | 该模块在方案中是否启用， |
| rtp_screen_size =xx | 屏幕尺寸设置，以斜对角方向长度为准，以寸为单位 |
| rtp_regidity_level=xx | 表屏幕的硬度，以指覆按压，抬起时开始计时，多少个10ms时间单位之后，硬件采集不到数据为准；通常，我们建议的屏，5寸屏设为5,7寸屏设为7，对于某些供应商提供的屏，硬度可能不合要求，需要适度调整 |
| rtp_press_threshold_enable=xx | 是否开启压力的们门限制，建议选0不开启 |
| rtp_press_threshold＝xx | 这配置项当rtp_press_threshold_enable为1时才有效，其数值可以是0到0xFFFFFF的任意数值，数值越小越敏感，推荐值为0xF |
| rtp_sensitive_level=xx | 敏感等级，数值可以是0到0xF之间的任意数值，数值越大越敏感，0xF为推荐值 |
| rtp_exchange_x_y_flag=xx | 当屏的x,y轴需要转换的时候，这个项目该置1，一般情况下则该置0 |

# 电容屏(capacitor tp)

## [ctp_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| ctp_used=xx | 该选项为是否开启电容触摸，支持的话置1，反之置0 |
| ctp_twi_id=xx | 用于选择i2c adapter, 可选1，2 |
| ctp_twi_addr =xx | 指明i2c设备地址，与具体硬件相关 |
| ctp_screen_max_x＝xx | 触摸板的x轴最大坐标 |
| ctp_screen_max_y=xx | 触摸板的y轴最大坐标 |
| ctp_revert_x_flag=xx | 是否需要翻转x坐标，需要则置1，反之置0 |
| ctp_revert_y_flag=xx | 是否需要翻转y坐标，需要则置1，反之置0 |
| ctp_exchange_x_y_flag | 是否需要x轴y轴坐标对换 |
| ctp_int_port=xx | 电容屏中断信号的GPIO配置 |
| ctp_wakeup=xx | 电容屏唤醒信号的GPIO配置 |

配置举例：

[ctp_para]

ctp_used				= 1

ctp_twi_id				= 1

ctp_twi_addr			= 0x5d

ctp_screen_max_x		= 1280

ctp_screen_max_y		= 800

ctp_revert_x_flag		= 1

ctp_revert_y_flag		= 1

ctp_exchange_x_y_flag	= 1

ctp_int_port				= port:PA03<6><default><default><default>

ctp_wakeup				= port:PA02<1><default><default><1>

注意事项：

若要支持新的电容触控ic, 在原有电容触控ic的代码基础上，须结合A31 bsp层的配置情况，作相应修改。具体说来，

- 在sys_config中：ctp_twi_id应与硬件连接一致；

- 在驱动部分代码中：sysconfig中的其他子健也要正确配置，在程序中，要对这些配置进行相应的处理；

# 触摸按键(touch key)

## [tkey_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| tkey_used =xx | 支持触摸按键的置1，反之置0 |
| tkey_twi_id=xx | 用于选择i2c adapter, 可选1，2 |
| tkey_twi_addr=xx | 指明i2c设备地址，与具体硬件相关 |
| tkey_int＝xx | 触摸按键中断信号的GPIO配置 |

配置举例：

tkey_used					= 0

tkey_twi_id					= 2

tkey_twi_addr				= 0x62

tkey_int						= port:PI13<6><default><default><default>

注意事项：

若支持，则将 tkey_used置1并配置相应子键值；否则，tkey_used置0；

# 马达(motor)

## [motor_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| motor_used =xx | 是否启用马达，启用置1，反之置0 |
| motor_shake=xx | 马达使用的GPIO配置 |

配置举例：

motor_used					= 1

motor_shake					= port:power3<1><default><default><1>

注意事项：
motor_shake = port:power3<1><default><default><1>

默认io口的输出应该为1，这样就不会初始化之后就开始震动了。

# 闪存（nand0 flash）

## [nand0_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| nand_support_2ch | nand0是否使能双通道 |
| nand0_used =xx | nand0模块使能标志 |
| nand0_we =xx | nand0写时钟信号的GPIO配置 |
| nand0_ale =xx | nand0地址使能信号的GPIO配置 |
| nand0_cle =xx | nand0 命令使能信号的GPIO配置 |
| nand0_ce1 =xx | nand0 片选1信号的GPIO配置 |
| nand0_ce0 =xx | nand0 片选0信号的GPIO配置 |
| nand0_nre =xx | nand0 读时钟信号的GPIO配置 |
| nand0_rb0=xx | nand0 Read/Busy 1信号的GPIO配置 |
| nand0_rb1 =xx | nand0 Read/Busy 0信号的GPIO配置 |
| nand0_d0=xx | nand0 数据总线信号的GPIO配置 |
| nand0_d1=xx | / |
| nand0_d2=xx | / |
| nand0_d3=xx | / |
| nand0_d4=xx | / |
| nand0_d5=xx | / |
| nand0_d6=xx | / |
| nand0_d7=xx | / |
| nand0_ce2=xx | nand0 片选2信号的GPIO配置 |
| nand0_ce3=xx | nand0 片选3信号的GPIO配置 |
| nand0_ndqs=xx | nand0 ddr时钟信号的GPIO配置 |

配置举例：

[nand0_para]

nand_support_2ch    		= 1

nand0_used					= 1

nand0_we					= port:PC00<2><default><default><default>

nand0_ale					= port:PC01<2><default><default><default>

nand0_cle					= port:PC02<2><default><default><default>

nand0_ce1					= port:PC03<2><default><default><default>

nand0_ce0					= port:PC04<2><default><default><default>

nand0_nre					= port:PC05<2><default><default><default>

nand0_rb0					= port:PC06<2><default><default><default>

nand0_rb1					= port:PC07<2><default><default><default>

nand0_d0					= port:PC08<2><default><default><default>

nand0_d1					= port:PC09<2><default><default><default>

nand0_d2					= port:PC10<2><default><default><default>

nand0_d3					= port:PC11<2><default><default><default>

nand0_d4					= port:PC12<2><default><default><default>

nand0_d5					= port:PC13<2><default><default><default>

nand0_d6					= port:PC14<2><default><default><default>

nand0_d7					= port:PC15<2><default><default><default>

nand0_ce2					= port:PC17<2><default><default><default>

nand0_ce3					= port:PC18<2><default><default><default>

nand0_spi					= port:PC23<3><default><default><default>

nand0_ndqs					= port:PC24<2><default><default><default>

## [nand1_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| nand1_used =xx | nand1模块使能标志 |
| nand1_we =xx | nand1写时钟信号的GPIO配置 |
| nand1_ale =xx | nand1地址使能信号的GPIO配置 |
| nand1_cle =xx | nand1 命令使能信号的GPIO配置 |
| nand1_ce1 =xx | nand1 片选1信号的GPIO配置 |
| nand1_ce0 =xx | nand1 片选0信号的GPIO配置 |
| nand1_nre =xx | nand1 读时钟信号的GPIO配置 |
| nand1_rb0=xx | nand1 Read/Busy 1信号的GPIO配置 |
| nand1_rb1 =xx | nand1 Read/Busy 0信号的GPIO配置 |
| nand1_d0=xx | nand1 数据总线信号的GPIO配置 |
| nand1_d1=xx | / |
| nand1_d2=xx | / |
| nand1_d3=xx | / |
| nand1_d4=xx | / |
| nand1_d5=xx | / |
| nand1_d6=xx | / |
| nand1_d7=xx | / |
| nand1_ce2=xx | nand1 片选2信号的GPIO配置 |
| nand1_ce3=xx | nand1 片选3信号的GPIO配置 |
| nand1_ndqs=xx | nand0 ddr时钟信号的GPIO配置 |

# 显示初始化(disp init)

## [disp_init]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| disp_init_enable=xx | 是否进行显示的初始化设置 |
| disp_mode =xx | 显示模式： 0:screen0<screen0,fb0> |
| screen0_output_type=xx | 屏0输出类型(0:none; 1:lcd; 2:tv; 3:hdmi; 4:vga) |
| screen0_output_mode =xx | 屏0输出模式(used for tv/hdmi output, 0:480i 1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50 5:720p60 6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080p50 10:1080p60 11:pal 14:ntsc) |
| screen1_output_type＝xx | 屏1输出类型(0:none; 1:lcd; 2:tv; 3:hdmi; 4:vga) |
| screen1_output_mode=xx | 屏1输出模式(used for tv/hdmi output, 0:480i 1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50 5:720p60 6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080p50 10:1080p60 11:pal 14:ntsc) |
| fb0_format=xx | fb0的格式(4:RGB655 5:RGB565 6:RGB556 7:ARGB1555 8:RGBA5551 9:RGB888 10:ARGB8888 12:ARGB4444) |
| fb0_pixel_sequence=xx | fb0的pixel sequence(0:ARGB 1:BGRA 2:ABGR 3:RGBA) |
| fb0_scaler_mode_enable=xx | fb0是否使用scaler mode，即使用FE |
| fb0_width=xx | fb0的宽度,为0时将按照输出设备的分辨率 |
| fb0_height=xx | fb0的高度，为0时将按照输出设备的分辨率 |
| fb1_format=xx | fb1的格式(4:RGB655 5:RGB565 6:RGB556 7:ARGB1555 8:RGBA5551 9:RGB888 10:ARGB8888 12:ARGB4444) |
| fb1_pixel_sequence=xx | fb1的pixel sequence(0:ARGB 1:BGRA 2:ABGR 3:RGBA) |
| fb1_scaler_mode_enable=xx | fb1是否使用scaler mode，即使用FE |
| fb1_width=xx | Fb1的宽度,为0时将按照输出设备的分辨率 |
| fb1_height=xx | Fb1的高度，为0时将按照输出设备的分辨率 |
| lcd0_backlight | Lcd0的背光初始值，0~255 |
| lcd1_backlight | Lcd1的背光初始值，0~255 |
| lcd0_bright | Lcd0的亮度值，0~100 |
| lcd0_contrast | Lcd0的对比度，0~100 |
| lcd0_saturation | Lcd0的饱和度，0~100 |
| lcd0_hue | Lcd0的色度，0~100 |
| lcd1_bright | Lcd1的亮度值，0~100 |
| lcd1_contrast | Lcd1的对比度，0~100 |
| lcd1_saturation | Lcd1的饱和度，0~100 |
| lcd1_hue | Lcd1的色度，0~100 |

配置举例：

[disp_init]

disp_init_enable			= 1

disp_mode				= 0

screen0_output_type		= 1

screen0_output_mode	= 4

screen1_output_type		= 1

screen1_output_mode	= 4

fb0_format				= 10

fb0_pixel_sequence		= 0

fb0_scaler_mode_enable	= 0

fb0_width				= 0

fb0_height				= 0

fb1_format				= 10

fb1_pixel_sequence		= 0

fb1_scaler_mode_enable	= 0

fb1_width				= 0

fb1_height				= 0

lcd0_backlight			= 197

lcd1_backlight			= 197

lcd0_bright				= 50

lcd0_contrast			= 50

lcd0_saturation			= 57

lcd0_hue				= 50

lcd1_bright				= 50

lcd1_contrast			= 50

lcd1_saturation			= 57

lcd1_hue				= 50

# LCD屏0

## [lcd0_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| lcd_used=xx | 是否使用lcd0 |
| lcd_if =xx | lcd interface(0:hv(sync+de); 1:8080; 2:ttl; 3:lvds，4:dsi; 5:edp) |
| lcd_x=xx | lcd active width |
| lcd_y =xx | lcd active height |
| lcd_dclk_freq=xx | pixel clock, in MHZ unit |
| lcd_pwm_freq＝xx | pwm freq, in HZ unit |
| lcd_pwm_pol =xx | pwm polarity, 0:positive; 1:negative |
| lcd_pwm_max_limit=xx | Lcd pwm max limit(<=255) |
| lcd_hbp=xx | hsync back porch |
| lcd_ht=xx | hsync total cycle |
| lcd_vbp=xx | vsync back porch |
| lcd_vt=xx | vysnc total cycle |
| lcd_hv_vspw=xx | vysnc plus width |
| lcd_hv_hspw=xx | hsync plus width |
| lcd_hv_if =xx | hv interface(0:parallel; 8:serial(8bit/3cycle); 10:dummyrgb(8bit/4cycle);11:rgbdummy(8bit/4cycle); 12: ccir656) |
| lcd_hv_srgb_seq=xx | serial RGB output sequence |
| lcd_hv_syuv_seq=xx | serial YUV output sequence |
| lcd_hv_syuv_fdly | serial YUV output F line delay(0: no delay;1: delay 2line[CCIR NTSC]; 2: delay 3line[CCIR PAL]) |
| lcd_lvds_if=xx | 0:single channel; 1:dual channel |
| lcd_lvds_colordepth=xx | 0:8bit; 1:6bit |
| lcd_lvds_mode=xx | 0:NS mode; 1:JEIDA mode |
| lcd_lvds_io_polarity=xx | 0:normal; 1:pn cross |
| lcd_dsi_if=xx | 0:video mode; 1:command mode |
| lcd_dsi_lane=xx | 1/2/3/4lane |
| lcd_dsi_format=xx | 0:RGB888; 1:RGB666; 2:RGB666P; 3:RGB565 |
| lcd_dsi_eotp=xx | 0:no ending symbol 1:insert ending symbol; |
| lcd_dsi_te=xx | 0:disable te mode; 1:rising te mode; 2:falling te mode |
| lcd_cpu_if=xx | cpu i/f mode(0:18bit; 1:16bit mode0; 2:16bit mode1; 3:16bit mode2;4:16bit mode3; 5:9bit; 6:8bit 256K; 7:8bit 65K;) |
| lcd_cpu_te=xx | 0:disable te mode; 1:enable rising te mode; 2:enable falling te mode |
| lcd_frm=xx | 0:disable; 1:enable rgb666 dither; 2:enable rgb656 dither |
| lcd_edp_tx_ic=xx | 0:anx9804; 1:anx6345 |
| lcd_edp_tx_rate=xx | 1:1.62G; 2:2.7G; 3:5.4G |
| lcd_edp_tx_lane=xx | 1/2/4lane |
| lcd_io_phase=xx | 0:noraml; 1:intert phase(0~3bit: vsync phase; 4~7bit:hsync phase;8~11bit:dclk phase; 12~15bit:de phase) |
| deu_mode=xx | Parameter for deu. 0:smoll lcd screen; 1:large lcd screen(larger than 10inch) |
| lcdgamma4iep=xx | Smart Backlight parameter, lcd gamma vale * 10; |
| smart_color=xx | 90:normal lcd screen 65:retina lcd screen(9.7inch) (0~100) |
| lcd_bl_en=xx | LCD_BL_EN的GPIO配置 |
| lcd_power=xx | LCD_VCC control的GPIO配置 |
| lcd_pwm=xx | lcd PWM的GPIO配置 (PWM0 固定使用PB02, PWM1 固定使用 PI03,用户无需修改该项) |
| lcd_gpio_scl | iic SCL |
| lcd_gpio_sda | iic SDA |
| lcd_gpio_0/1/2/3=xx | LCD额外需要使用的GPIO配置 |
| lcdd0~23=xx | lcd 数据的GPIO配置 |
| lcdclk=xx | lcd 信号的GPIO配置（具体信号与实际电路相关） |
| lcdde=xx | lcd 信号的GPIO配置（具体信号与实际电路相关） |
| lcdhsync=xx | lcd 信号的GPIO配置（具体信号与实际电路相关） |
| lcdvsync=xx | lcd 信号的GPIO配置（具体信号与实际电路相关） |

配置举例：

[lcd0_para]

lcd_used				= 1

lcd_if					= 0

lcd_x					= 1280

lcd_y					= 800

lcd_dclk_freq			= 70

lcd_pwm_freq			= 50000

lcd_pwm_pol			= 0

lcd_pwm_max_limit		= 150

lcd_hbp					= 20

lcd_ht					= 1418

lcd_hspw				= 10

lcd_vbp					= 10

lcd_vt					= 814

lcd_vspw				= 5

lcd_hv_if				= 0

lcd_hv_srgb_seq			= 0

lcd_hv_syuv_seq			= 0

lcd_hv_syuv_fdly		= 0

lcd_lvds_if				= 0

lcd_lvds_colordepth		= 1

lcd_lvds_mode			= 0

lcd_lvds_io_polarity		= 0

lcd_dsi_if				= 0

lcd_dsi_lane				= 0

lcd_dsi_format			= 0

lcd_dsi_eotp				= 0

lcd_dsi_te				= 0

lcd_cpu_if				= 0

lcd_cpu_te				= 0

lcd_frm					= 1

lcd_edp_tx_ic			= 0

lcd_edp_tx_rate			= 0

lcd_edp_tx_lane			= 0

lcd_io_phase			= 0x00

deu_mode				= 0

lcdgamma4iep			= 22

Smart_color           = 90

lcd_bl_en				= port:PA25<1><0><default><1>

lcd_power				= port:power2<1><0><default><1>

lcd_pwm				= port:PH13<2><0><default><default>

lcd_gpio_scl				=

lcd_gpio_sda			=

lcd_gpio_0				=

lcd_gpio_1				=

lcd_gpio_2				=

lcd_gpio_3				=

lcdd0					= port:PD00<2><0><default><default>

lcdd1					= port:PD01<2><0><default><default>

lcdd2					= port:PD02<2><0><default><default>

lcdd3					= port:PD03<2><0><default><default>

lcdd4					= port:PD04<2><0><default><default>

lcdd5					= port:PD05<2><0><default><default>

lcdd6					= port:PD06<2><0><default><default>

lcdd7					= port:PD07<2><0><default><default>

lcdd8					= port:PD08<2><0><default><default>

lcdd9					= port:PD09<2><0><default><default>

lcdd10					= port:PD10<2><0><default><default>

lcdd11					= port:PD11<2><0><default><default>

lcdd12					= port:PD12<2><0><default><default>

lcdd13					= port:PD13<2><0><default><default>

lcdd14					= port:PD14<2><0><default><default>

lcdd15					= port:PD15<2><0><default><default>

lcdd16					= port:PD16<2><0><default><default>

lcdd17					= port:PD17<2><0><default><default>

lcdd18					= port:PD18<2><0><default><default>

lcdd19					= port:PD19<2><0><default><default>

lcdd20					= port:PD20<2><0><default><default>

lcdd21					= port:PD21<2><0><default><default>

lcdd22					= port:PD22<2><0><default><default>

lcdd23					= port:PD23<2><0><default><default>

lcdclk					= port:PD24<2><0><default><default>

lcdde					= port:PD25<2><0><default><default>

lcdhsync				= port:PD26<2><0><default><default>

lcdvsync				= port:PD27<2><0><default><default>

# LCD屏1

## [lcd1_para]

所有配置跟lcd0一样

# HDMI

## [hdmi_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| para_used =xx | 是否使用hdmi |

# 摄像头(CSI)

## [csi0_para]

留空，不要填写，如下：

[csi0_para]

csi_used            = 0

## [csi1_para]

特别注意事项：

在A31以及后续项目中（因为内核对GPIO资源的管理有修改），如果两个sensor制作2合1模组的时候请注意将两个模组的reset控制脚分开（包括），stby控制脚也分开，仅有电源，数据线、clock线、地可以复用。如果是使用RAW格式的sensor，硬件上需要CSI_D[11:2]共10条数据线，请不要将CSI_D3和CSI_D2用做GPIO功能，模组上的D[3:2]也要注意从sensor端引出来。

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| csi_used =xx | 是否使用csi1 |
| csi_twi_id =xx | csi使用的IIC通道序号，查看具体方案原理图，使用twi0填0 |
| csi_mname=xx | csi使用的模组名称，需要与驱动匹配，可以查看驱动目录里面的readme目前有gc0307，gc0308，gc2035, gt2005，hi253, ov5640, s5k4ec可选 |
| csi_twi_addr=xx | csi使用的模组的IIC地址（8bit地址），可以查看驱动目录里面的readme |
| csi_if | 配置目前使用模组的接口时序： 0:8bit数据线，带Hsync,Vsync 1:16bit数据线，带Hsync,Vsync 2:24bit 数据线，带Hsync,Vsync 3:8bit数据线,BT656内嵌同步,单通道 4:8bit数据线,BT656内嵌同步,双通道 5:8bit数据线,BT656内嵌同步,四通道 |
| csi_mode | 配置csi接收buffer的模式： 0: 一个CSI接收对应一个buffer 1：两个CSI接收内容拼接成一个buffer |
| csi_dev_qty | 配置csi目前连接的器件数量,目前只能配置为1或2 |
| csi_vflip | 配置csi接收图像默认情况下，上下颠倒情况： 0：正常 1：上下颠倒 |
| csi_hflip | 配置csi接收图像默认情况下，左右颠倒情况： 0：正常 1：左右颠倒 |
| csi_stby_mode | 配置csi在进入standby时的处理： 0：不关闭电源，只拉standby io 1：关闭电源，同时拉standy io |
| csi_iovdd | 配置csi iovdd电源来源： 请查看对应方案原理图，一般填写的名字为”axp22_XldoN”等（注意带英文字符的双引号，不使用axp电源供电时候请务必留空引号””） 如EVB上，配置成“axp22_eldo3” |
| csi_avdd | 配置csi avdd电源来源： 请查看对应方案原理图，一般填写的名字为”axp22_XldoN”等（注意带英文字符的双引号，不使用axp电源供电时候请务必留空引号””），这个地方请特别注意，因为此电源对于sensor图像质量关系较大，对于高像素sensor建议使用axp22_ldoio0或axp22_ldoio1这两组电源或者采用外挂带EN控制的LDO |
| csi_dvdd | 配置csi dvdd电源来源： 请查看对应方案原理图，一般填写的名字为”axp22_XldoN”等（注意带英文字符的双引号，不使用axp电源供电时候请务必留空引号””） |
| csi_vol_iovdd | 配置csi iovdd电源电压 如果csi_iovdd配置不为空时会配置对应的axp电源为相应电压 配置为2800表示2.8V，范围不要超过1800~2800，请查看具体sensor的datasheet填写此电压 |
| csi_vol_avdd | 配置csi avdd电源电压 如果csi_avdd配置不为空时会配置对应的axp电源为相应电压 配置为2800表示2.8V，一般不要修改此数值 |
| csi_vol_dvdd | 配置csi dvdd电源电压 如果csi_dvdd配置不为空时会配置对应的axp电源为相应电压 配置为1500表示1.5V，范围不要超过1200~1800，请查看具体sensor的datasheet填写此电压 |
| csi_pck＝xx | 模组送给csi的clock 的GPIO配置 |
| csi_ck=xx | csi送给模组的clock 的GPIO配置 |
| csi_hsync=xx | 模组送给csi的行同步信号GPIO配置 |
| csi_vsync=xx | 模组送给csi的帧同步信号GPIO配置 |
| csi_d0=xx … csi_d23=xx | 模组送给csi的8bit/16bit/24bit数据的GPIO配置，使用YUV格式的sensor方案中，csi_d0/d1/d2/d3会被配置成普通GPIO，用来控制sensor的pwdn/reset信号，使用RAW格式的sensor只能用csi_d0/d1作GPIO用途。 |
| csi_reset=xx | 控制模组的reset的GPIO配置，默认值为reset有效（高或低有效需要取决于模组） |
| csi_power_en=xx | 控制模组的电源的GPIO配置，若csi_stby_mode配置成0，则csi_power_en的默认值一般配置成1；若csi_stby_mode配置成1，则csi_power_en的默认值一般配置成0。 |
| csi_stby=xx | 控制模组的standby的GPIO配置，默认值为standby有效（高或低有效需要取决于模组） |
| csi_reset_b=xx | 如果有两个模组同时连接到一个CSI，需要额外的IO控制；控制模组的reset的GPIO配置，默认值为reset有效（高或低有效需要取决于模组） |
| csi_power_en_b=xx | 如果有两个模组同时连接到一个CSI，需要额外的IO控制；控制模组的电源的GPIO配置，若csi_stby_mode配置成0，则csi_power_en的默认值一般配置成1；若csi_stby_mode配置成1，则csi_power_en的默认值一般配置成0。 |
| csi_stby_b=xx | 如果有两个模组同时连接到一个CSI，需要额外的IO控制；控制模组的standby的GPIO配置，默认值为standby有效（高或低有效需要取决于模组） |

配置举例：

[csi1_para]

csi_used            = 1

csi_mode            = 0

csi_dev_qty         = 2

csi_stby_mode       = 0

csi_mname           = "ov5640"

csi_twi_id          = 0

csi_twi_addr        = 0x78

csi_if              = 0

csi_vflip           = 0

csi_hflip           = 1

csi_iovdd           = "axp22_eldo3"

csi_avdd            = "axp22_dldo4"

csi_dvdd            = "axp22_eldo2"

csi_vol_iovdd       = 2800

csi_vol_avdd        = 2800

csi_vol_dvdd        = 1800

csi_flash_pol       = 1

csi_mname_b         = "gc0307"

csi_twi_id_b        = 0

csi_twi_addr_b      = 0x42

csi_if_b            = 0

csi_vflip_b         = 1

csi_hflip_b         = 1

csi_iovdd_b         = "axp22_eldo3"

csi_avdd_b          = "axp22_dldo4"

csi_dvdd_b          = "axp22_eldo2"

csi_vol_iovdd_b     = 2800

csi_vol_avdd_b      = 2800

csi_vol_dvdd_b      = 1800

csi_flash_pol_b     = 1

csi_pck             = port:PE00<2><default><default><default>

csi_mck             = port:PE01<2><default><default><default>

csi_hsync           = port:PE02<2><default><default><default>

csi_vsync           = port:PE03<2><default><default><default>

csi_d0              =

csi_d1              =

csi_d2              =

csi_d3              =

csi_d4              = port:PE08<2><default><default><default>

csi_d5              = port:PE09<2><default><default><default>

csi_d6              = port:PE10<2><default><default><default>

csi_d7              = port:PE11<2><default><default><default>

csi_d8              = port:PE12<2><default><default><default>

csi_d9              = port:PE13<2><default><default><default>

csi_d10             = port:PE14<2><default><default><default>

csi_d11             = port:PE15<2><default><default><default>

csi_reset           = port:PE04<1><default><default><0>

csi_power_en        =

csi_stby            = port:PE05<1><default><default><1>

csi_flash           =

csi_af_en           =

csi_reset_b         = port:PE06<1><default><default><0>

csi_power_en_b      =

csi_stby_b          = port:PE07<1><default><default><1>

csi_flash_b         =

csi_af_en_b         =

# SD / MMC

## [mmc0_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| sdc_used=xx | SDC使用控制：1使用，0不用 |
| sdc_detmode=xx | 检测模式：1-gpio检测，2-data3检测，3-无检测，卡常在(不卡拔插)，4 - manual mode(from proc file system node) |
| bus_width=xx | 位宽：1-1bit，4-4bit |
| sdc_d1=xx | SDC DATA1 的GPIO配置 |
| sdc_d0＝xx | SDC DATA0的 GPIO配置 |
| sdc_clk=xx | SDC CLK 的GPIO配置 |
| sdc_cmd=xx | SDC CMD 的GPIO配置 |
| sdc_d3=xx | SDC DATA3的 GPIO配置 |
| sdc_d2=xx | SDC DATA2 的GPIO配置 |
| sdc_det=xx | SDC DET的GPIO配置 |
| sdc_use_wp=xx | SDC写保护配置：1使用，0不用 |
| sdc_wp=xx | SDC WP的GPIO配置 |
| sdc_isio=xx | 是否是sdio card,0:不是，1：是 |
| sdc_regulator=xx | 假如过卡支持SD3.0或者emmc4.5的UHS-I/DDR、HS200，这里就要写成sdc_regulator = "axp22_eldo2" |

配置举例：

[mmc0_para]

sdc_used					= 1

sdc_detmode				= 1

bus_width					= 4

sdc_d1						= port:PF0<2><1><default><default>

sdc_d0						= port:PF1<2><1><default><default>

sdc_clk						= port:PF2<2><1><default><default>

sdc_cmd					= port:PF3<2><1><default><default>

sdc_d3						= port:PF4<2><1><default><default>

sdc_d2						= port:PF5<2><1><default><default>

sdc_det						= port:PH1<0><1><default><default>

sdc_use_wp					= 0

sdc_wp						=

## [mmc1_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| sdc_used=xx | SDC使用控制：1使用，0不用 |
| sdc_detmode=xx | 检测模式：1-gpio检测，2-data3检测，3-无检测，卡常在(不卡拔插)，4 - manual mode(from proc file system node) |
| bus_width=xx | 位宽：1-1bit，4-4bit |
| sdc_d1=xx | SDC DATA1 GPIO配置 |
| sdc_d0＝xx | SDC DATA0 GPIO配置 |
| sdc_clk=xx | SDC CLK GPIO配置 |
| sdc_cmd=xx | SDC CMD GPIO配置 |
| sdc_d3=xx | SDC DATA3 GPIO配置 |
| sdc_d2=xx | SDC DATA2 GPIO配置 |
| sdc_det=xx | SDC DET GPIO配置 |
| sdc_use_wp=xx | SDC写保护配置：1使用，0不用 |
| sdc_wp=xx | SDC WP GPIO配置 |

配置举例：

[mmc1_para]

sdc_used					= 1

sdc_detmode				= 1

bus_width					= 4

sdc_cmd					= port:PH22<5><1><default><default>

sdc_clk						= port:PH23<5><1><default><default>

sdc_d0						= port:PH24<5><1><default><default>

sdc_d1						= port:PH25<5><1><default><default>

sdc_d2						= port:PH26<5><1><default><default>

sdc_d3						= port:PH27<5><1><default><default>

sdc_det						= port:PH2<0><1><default><default>

sdc_use_wp					= 0

sdc_wp						=

## [mmc2_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| sdc_used=xx | SDC使用控制：1使用，0不用 |
| sdc_detmode=xx | 检测模式：1-gpio检测，2-data3检测，3-无检测，卡常在(不卡拔插)，4 - manual mode(from proc file system node) |
| bus_width=xx | 位宽：1-1bit，4-4bit |
| sdc_d1=xx | SDC DATA1 GPIO配置 |
| sdc_d0＝xx | SDC DATA0 GPIO配置 |
| sdc_clk=xx | SDC CLK GPIO配置 |
| sdc_cmd=xx | SDC CMD GPIO配置 |
| sdc_d3=xx | SDC DATA3 GPIO配置 |
| sdc_d2=xx | SDC DATA2 GPIO配置 |
| sdc_det=xx | SDC DET GPIO配置 |
| sdc_use_wp=xx | SDC写保护配置：1使用，0不用 |
| sdc_wp=xx | SDC WP GPIO配置 |

配置举例：

[mmc2_para]

sdc_used					= 1

sdc_detmode				= 1

bus_width					= 4

sdc_cmd					= port:PH22<5><1><default><default>

sdc_clk						= port:PH23<5><1><default><default>

sdc_d0						= port:PH24<5><1><default><default>

sdc_d1						= port:PH25<5><1><default><default>

sdc_d2						= port:PH26<5><1><default><default>

sdc_d3						= port:PH27<5><1><default><default>

sdc_det						= port:PH2<0><1><default><default>

sdc_use_wp					= 0

sdc_wp						=

## [mmc3_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| sdc_used=xx | SDC使用控制：1使用，0不用 |
| sdc_detmode=xx | 检测模式：1-gpio检测，2-data3检测，3-无检测，卡常在(不卡拔插)，4 - manual mode(from proc file system node) |
| bus_width=xx | 位宽：1-1bit，4-4bit |
| sdc_d1=xx | SDC DATA1 GPIO配置 |
| sdc_d0＝xx | SDC DATA0 GPIO配置 |
| sdc_clk=xx | SDC CLK GPIO配置 |
| sdc_cmd=xx | SDC CMD GPIO配置 |
| sdc_d3=xx | SDC DATA3 GPIO配置 |
| sdc_d2=xx | SDC DATA2 GPIO配置 |
| sdc_det=xx | SDC DET GPIO配置 |
| sdc_use_wp=xx | SDC写保护配置：1使用，0不用 |
| sdc_wp=xx | SDC WP GPIO配置 |

配置举例：

[mmc3_para]

sdc_used					= 1

sdc_detmode				= 1

bus_width					= 4

sdc_cmd					= port:PH22<5><1><default><default>

sdc_clk						= port:PH23<5><1><default><default>

sdc_d0						= port:PH24<5><1><default><default>

sdc_d1						= port:PH25<5><1><default><default>

sdc_d2						= port:PH26<5><1><default><default>

sdc_d3						= port:PH27<5><1><default><default>

sdc_det						= port:PH2<0><1><default><default>

sdc_use_wp					= 0

sdc_wp						=

# SIM卡

## [smc_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| smc_used =xx |  |
| smc_rst=xx |  |
| smc_vppen=xx |  |
| smc_vppp=xx |  |
| smc_det＝xx |  |
| smc_vccen=xx |  |
| smc_sck=xx |  |
| smc_sda=xx |  |

配置举例：

# USB控制标志

## [usbc0]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| usb_used =xx | USB使能标志(xx=1 or 0)。置1，表示系统中USB模块可用，置0，则表示系统USB禁用。此标志只对具体的USB控制器模块有效。 |
| usb_port_type =xx | USB端口的使用情况。(xx=0/1/2) 0：device only 1：host only 2：OTG |
| usb_detect_type=xx | USB端口的检查方式。 0：无检查方式 1：vbus/id检查 |
| usb_id_gpio=xx | USB ID pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_det_vbus_gpio＝xx | USB DET_VBUS pin脚配置。如果GPIO 提供pin，请参考gpio配置说明《配置与GPIO管理.doc》。如果的AXP提供pin,则配置为："axp_ctrl"。 |
| usb_drv_vbus_gpio=xx | USB DRY_VBUS pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_restrict_gpio=xx | USB 限流控制 pin 脚 USB RESTRICT_GPIO pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_host_init_state=xx | host only模式下，Host 端口初始化状态。 0：初始化后USB不工作 1：初始化后USB工作 |
| usb_restric_flag=xx | Usb 限流标志位 0：不使能限流功能 1：使能限流功能 |
| usb_restric_voltage=xx | 限流开启的条件 电压值小于设置值，则开启限流 |
| usb_restric_capacity=xx | 限流开启的条件 电量值小于设置值，则开启限流 |

配置举例：

[usbc0]

usb_used					= 1

usb_port_type				= 2

usb_detect_type				= 1

usb_id_gpio					= port:PH4<0><1><default><default>

usb_det_vbus_gpio			= port:PH5<0><0><default><default>

usb_drv_vbus_gpio			= port:PB9<1><0><default><0>

usb_restrict_gpio  			= port:PH26<1><0><default><0>

usb_host_init_state			= 0

usb_restric_flag            = 0

usb_restric_voltage         = 3550000

usb_restric_capacity        = 5

## [usbc1]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| usb_used =xx | USB使能标志(xx=1 or 0)。置1，表示系统中USB模块可用，置0，则表示系统USB禁用。此标志只对具体的USB控制器模块有效。 |
| usb_port_type =xx | USB端口的使用情况。(xx=0/1/2) 0：device only 1：host only 2：OTG |
| usb_detect_type=xx | USB端口的检查方式。 0：无检查方式 1：vbus/id检查 |
| usb_id_gpio=xx | USB ID pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_det_vbus_gpio＝xx | USB DET_VBUS pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_restrict_gpio=xx | USB 限流控制 pin 脚 USB RESTRICT_GPIO pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_drv_vbus_gpio=xx | USB DRY_VBUS pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_host_init_state=xx | host only模式下，Host 端口初始化状态。 0：初始化后USB不工作 1：初始化后USB工作 |
| usb_restric_flag=xx | Usb 限流标志位 0：表不设限流，1开启限流 |

配置举例：

[usbc1]

usb_used					= 1

usb_port_type				= 1

usb_detect_type				= 0

usb_id_gpio					=

usb_det_vbus_gpio			=

usb_drv_vbus_gpio			= port:PH6<1><0><default><0>

usb_restrict_gpio   			= port:PH26<1><0><default><0>

usb_host_init_state			= 1

usb_restric_flag            = 0

## [usbc2]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| usb_used =xx | USB使能标志(xx=1 or 0)。置1，表示系统中USB模块可用，置0，则表示系统USB禁用。此标志只对具体的USB控制器模块有效。 |
| usb_port_type =xx | USB端口的使用情况。(xx=0/1/2) 0：device only 1：host only 2：OTG |
| usb_detect_type=xx | USB端口的检查方式。 0：无检查方式 1：vbus/id检查 |
| usb_id_gpio=xx | USB 限流控制 pin 脚 USB ID pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_det_vbus_gpio＝xx | USB DET_VBUS pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_drv_vbus_gpio=xx | USB DRY_VBUS pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_restrict_gpio=xx | USB RESTRICT_GPIO pin脚配置。具体请参考gpio配置说明。《配置与GPIO管理.doc》 |
| usb_host_init_state=xx | host only模式下，Host 端口初始化状态。 0：初始化后USB不工作 1：初始化后USB工作 |
| usb_restric_flag=xx | Usb 限流标志位 0：表不设限流，1开启限流 |

配置举例：

[usbc2]

usb_used					= 1

usb_port_type				= 1

usb_detect_type				= 0

usb_id_gpio					=

usb_det_vbus_gpio			=

usb_drv_vbus_gpio			= port:PH3<1><0><default><0>

usb_restrict_gpio 			= port:PH26<1><0><default><0>

usb_host_init_state			= 1

usb_restric_flag				= 0

# USB Device

## [usb_feature]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| vendor_id=xx | USB 厂商ID |
| mass_storage_id =xx | U盘ID |
| adb_id =xx | USB调试桥 ID |
| manufacturer_name=xx | USB厂商名 |
| product_name＝xx | USB产品名 |
| serial_number=xx | USB序列号 |

配置举例：

[usb_feature]

vendor_id					= 0x18D1

mass_storage_id				= 0x0001

adb_id						= 0x0002

manufacturer_name			= "USB Developer"

product_name				= "Android"

serial_number				= "20080411"

## [msc_feature]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| vendor_name=xx | U盘 厂商名 |
| product_name=xx | U盘产品名 |
| release=xx | 发布版本 |
| luns=xx | U盘逻辑单元的个数（PC可以看到的U盘盘符的个数） |

配置举例：

[msc_feature]

vendor_name				= "USB 2.0"

product_name				= "USB Flash Driver"

release						= 100

luns							= 2

# 重力感应(G Sensor)

## [gsensor_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| gsensor_used=xx | 是否支持gsensor |
| gsensor_twi_id =xx | I2C的BUS控制选择，0：TWI0;1:TWI1;2:TWI2 |
| gsensor_twi_addr=xx | 芯片的I2C地址 |
| gsensor_int1＝xx | 中断1的GPIO配置 |
| gsensor_int2=xx | 中断2的GPIO配置 |

配置举例：

[gsensor_para]

gsensor_used			= 1

gsensor_twi_id			= 2

gsensor_twi_addr		= 0x18

gsensor_int1				= port:PA09<6><1><default><default>

gsensor_int2				=

# WIFI

## [wifi_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| wifi_used =xx | 是否要使用wifi |
| wifi_sdc_id =xx | sdio wifi选用的是哪个sdc作为接口 |
| wifi_usbc_id =xx | usb wifi选用的是哪个usb作为接口 |
| wifi_usbc_type=xx | usb接口类型，1为ehci，0为ohci |
| wifi_mod_sel =xx | 具体选择哪一款模组 1-bcm40181; 2-bcm40183; 3-rtl8723as; 4-rt l8189es; 5 - rtl8192cu; 6 - rtl8188eu; 7 – rtl8723au; |
| wifi_power=xx | 给模组供电的axp引脚名 |

说明：[wifi_para]下的配置项是usb和sdio接口wifi共用的。

## sdio接口wifi rtl8723as demo

[wifi_para]

wifi_used			= 1

wifi_sdc_id			= 1

wifi_usbc_id			= 1

wifi_usbc_type		= 1

wifi_mod_sel		= 3

wifi_power			= "axp22_aldo1"

; 3 - rtl8723as sdio wifi + bt gpio config

rtk_rtl8723as_wl_dis		= port:PG10<1><default><default><0>

rtk_rtl8723as_bt_dis		= port:PG11<1><default><default><0>

rtk_rtl8723as_wl_host_wake	= port:PG12<0><default><default><0>

rtk_rtl8723as_bt_host_wake	= port:PG17<0><default><default><0>

以上配置意思是要使用序号为3的SDIO接口rtl8723as模组，选用SDC1接口。

SDC1对应是mmc1，需要确定[mmc1_para]配置项如下：

[mmc1_para]

sdc_used			= 1

sdc_detmode		= 4

sdc_buswidth		= 4

sdc_clk				= port:PG00<2><1><2><default>

sdc_cmd			= port:PG01<2><1><2><default>

sdc_d0				= port:PG02<2><1><2><default>

sdc_d1				= port:PG03<2><1><2><default>

sdc_d2				= port:PG04<2><1><2><default>

sdc_d3				= port:PG05<2><1><2><default>

sdc_det				=

sdc_use_wp			= 0

sdc_wp				=

sdc_isio				= 1

sdc_regulator		= "none"

## usb接口wifi rtl8188eu demo

[wifi_para]

wifi_used			= 1

wifi_sdc_id			= 1

wifi_usbc_id			= 1

wifi_usbc_type		= 1

wifi_mod_sel		= 6

wifi_power			= "axp22_aldo1"

以上配置意思是要使用序号为6的ehci USB接口rtl8188eu模组，选用usb1接口。需要确定[usbc1]配置项如下：

[usbc1]

usb_used				= 1

usb_port_type			= 1

usb_detect_type			= 0

usb_id_gpio				=

usb_det_vbus_gpio		=

usb_drv_vbus_gpio		=

usb_restrict_gpio			=

usb_host_init_state		= 0

usb_restric_flag			= 0

# 3G

## [3g_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| 3g_used | 3G使能标志位。 0：禁用；1：使能 |
| 3g_usbc_num | 3G使用到的USB控制器编号。 0：USB0；1：USB1；2：USB2；3：USB3等 |
| 3g_uart_num | 3G使用到的UART控制器编号。 0：UART0；1：UART1；2：UART2；3：UART3等 |
| bb_name | 3G模组名称。如“mu509” |
| bb_vbat | gpio配置，电池引脚。 |
| bb_on | 保留 |
| bb_pwr_on | gpio配置，供电引脚。 |
| bb_wake | gpio配置，A31睡眠唤醒3G模组。 |
| bb_rf_dis | gpio配置，用来控制无线发射模块。 |
| bb_rst | gpio配置，用来复位3G模组。 |

配置举例：

[3g_para]

3g_used   			= 1

3g_usbc_num		= 2

3g_uart_num		= 0

bb_name			= "mu509"

bb_vbat				= port:PL03<1><default><default><0>

bb_on				= port:PM01<1><default><default><0>

bb_pwr_on			= port:PM03<1><default><default><0>

bb_wake			= port:PM04<1><default><default><0>

bb_rf_dis			= port:PM05<1><default><default><0>

bb_rst				= port:PM06<1><default><default><0>

# gyroscope

## [gy_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| gy_used=xx | 是否支持gyr |
| gy_twi_id=xx | I2C的BUS控制选择，0：TWI0;1:TWI1;2:TWI2 |
| gy_twi_addr=xx | 芯片的I2C地址 |
| gy_int1=xx | 中断1的GPIO配置 |
| gy_int2＝xx | 中断2的GPIO配置 |

配置举例：

[gy_para]

gy_used					= 1

gy_twi_id				= 2

gy_twi_addr				= 0x6a

gy_int1					= port:PA10<6><1><default><default>

gy_int2					=

# 光感(light sensor)

## [ls_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| ls_used =xx | 是否支持ls |
| ls_twi_id=xx | I2C的BUS控制选择，0：TWI0;1:TWI1;2:TWI2 |
| ls_twi_addr =xx | 芯片的I2C地址 |
| ls_int=xx | 中断的GPIO配置 |

配置举例：

[ls_para]

ls_used					= 1

ls_twi_id				= 2

ls_twi_addr				= 0x23

ls_int					= port:PA12<6><1><default><default>

# 罗盘Compass

## [compass_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| compass_used=xx | 是否支持compass |
| compass_twi_id=xx | I2C的BUS控制选择，0：TWI0;1:TWI1;2:TWI2 |
| compass_twi_addr =xx | 芯片的I2C地址 |
| compass_int =xx | 中断的GPIO配置 |

配置举例：

[compass_para]

compass_used			= 1

compass_twi_id			= 2

compass_twi_addr		= 0x0d

compass_int				= port:PA11<6><1><default><default>

# 蓝牙(blueteeth)

## [bt_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| bt_used=xx | BLUETOOTH使用控制：1使用，0不用 |
| bt_uart_id=xx | BLUETOOTH使用的UART控制器号 |
| bt_wakeup =xx | BT WAKEUP GPIO配置 |
| bt_gpio=xx | BT 可选 GPIO配置 |
| bt_rst=xx | BT RESET GPIO配置 |

配置举例：

[bt_para]

bt_used						= 0

bt_uart_id					= 2

bt_wakeup					= port:PI20<1><default><default><default>

bt_gpio						= port:PI21<1><default><default><default>

bt_rst						= port:PB05<1><default><default><default>

# 数字音频总线（I2S）

## [i2s_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| i2s_used=xx | xx为0时加载该模块，为0是不加载 |
| i2s_channel=xx | 声道控制 |
| i2s_mclk =xx | I2sMCLK信号的GPIO配置 |
| i2s_bclk=xx | I2sBCLK信号的GPIO配置 |
| i2s_lrclk =xx | I2sLRCK信号的GPIO配置 |
| i2s_dout0 | I2S out0的GPIO配置 |
| i2s_dout1 | 暂不使用 |
| i2s_dout2 | 暂不使用 |
| i2s_dout3 | 暂不使用 |
| i2s_din | I2sIN信号的GPIO配置 |

配置举例：

i2s_used					= 0

i2s_channel					= 2

i2s_mclk					= port:PB5<2><1><default><default>

i2s_bclk						= port:PB6<2><1><default><default>

i2s_lrclk						= port:PB7<2><1><default><default>

i2s_dout0					= port:PB8<2><1><default><default>

i2s_dout1					=

i2s_dout2					=

i2s_dout3					=

i2s_din						= port:PB12<2><1><default><default>

# 数字音频总线(pcm)

## [pcm_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| pcm_used=xx | xx为0时加载该模块，为0是不加载 |
| pcm_channel=xx | 声道控制 |
| pcm_mclk =xx | 暂不使用 |
| pcm_bclk=xx | pcmBCLK信号的GPIO配置 |
| pcm_lrclk =xx | pcmLRCK信号的GPIO配置 |
| pcm_dout | pcm out的GPIO配置 |
| pcm_din | pcmIN信号的GPIO配置 |

配置举例：

[pcm_para]

pcm_used				= 1

pcm_channel			= 2

pcm_mclk				=

pcm_bclk				= port:PG13<3><1><default><default>

pcm_lrclk				= port:PG14<3><1><default><default>

pcm_dout				= port:PG16<3><1><default><default>

pcm_din					= port:PG15<3><1><default><default>

# 数字音频总线（S/PDIF）

## [spdif_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| spdif_used=xx | xx为0时加载该模块，为0是不加载 |
| spdif_dout =xx | Spdif out的gpio控制 |
| spdif_din=xx |  |

配置举例：

[spdif_para]

spdif_used          = 1

spdif_dout          = port:PH28<3><1><default><default>

spdif_din           =

# 喇叭控制

## [audio_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| audio_used =xx | Audiocodec是否使用， 1：打开（默认）0：关闭 |
| audio_pa_ctrl=xx | 喇叭的gpio口控制。 |
| pa_vol | 喇叭音量大小 |
| cap_vol | 录音音量大小 |

配置举例：

[audio_para]

audio_used					= 1

audio_pa_ctrl				= port:PH15<1><default><default><0>

pa_vol						= 0x1b

cap_vol						= 0x5

# 红外(ir)

## [ir_para]

| 配置项 | 配置项含义 |
| --- | --- |
| ir_used=xx | 是否支持ir |
| ir0_rx =xx | ir的接收管脚GPIO配置 |

配置举例：

[ir_para]

ir_used             = 1

ir_rx               = port:PL04<2><1><default><default>

# PMU电源

## [pmu_para]

| pmu_used=xx | Pmu使能标志(xx=1 or 0)， 0：不使用，1：使用 |
| --- | --- |
| pmu_twi_addr=xx | Pmu 设备地址 |
| pmu_twi_id=xx | Pmu挂载的i2c控制器号， 0：twi0，1：twi1，2：twi2 |
| pmu_irq_id=xx | Pmu 中断号，0：NMI， 1：1号中断2：2号中断…… |
| pmu_battery_rdc=xx | 电池内阻，mΩ，根据实际测试填写 |
| pmu_battery_cap=xx | 电池容量，mAh，根据实际测试填写 |
| pmu_batdeten | PMU电池检测功能使能，0：不自动检测 1：自动检测 |
| pmu_runtime_chgcur=xx | 设置开机充电电流，mA， 300/450/600/750/900/1050/1200 /1350/1500/1650/1800/1950 |
| pmu_earlysuspend_chgcur=xx | 设置关屏充电电流，mA， 300/450/600/750/900/1050/1200 /1350/1500/1650/1800/1950 |
| pmu_suspend_chgcur=xx | 设置休眠充电电流，mA， 300/450/600/750/900/1050/1200 /1350/1500/1650/1800/1950 |
| pmu_shutdown_chgcur=xx | 设置关机充电电流，mA 300/450/600/750/900/1050/1200 /1350/1500/1650/1800/1950 |
| pmu_init_chgvol=xx | 设置充电目标电压，mV，4100/4220/4200/4240 |
| pmu_init_chgend_rate=xx | 设置结束充电电流的比率，%，10，15 |
| pmu_init_chg_enabled=xx | 设置充电功能，0：关闭，1：打开 |
| pmu_init_adc_freq=xx | 设置adc采样率，Hz，100/200/400/800 |
| pmu_init_adc_freqts=xx | 设置TS引脚采样率，Hz，100/200/400/800 |
| pmu_init_chg_pretime=xx | 设置预充电超时时间，min，40/50/60/70 |
| pmu_init_chg_csttime=xx | 设置恒流充电超时时间，min，360/480/600/720 |
| pmu_batt_cap_correct | 完成一次完成充放电后，电池容量是否自校正功能使能，0：关闭 1：开启 |
| Pmu_bat_regu_en = x | 充电完成后，bat regulator是否常开，0：关闭，1：常开 |
| pmu_bat_para1=xx | 设置空载电池电压为3.13V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para2=xx | 设置空载电池电压为3.27V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para3=xx | 设置空载电池电压为3.34V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para4=xx | 设置空载电池电压为3.41V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para5=xx | 设置空载电池电压为3.48V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para6=xx | 设置空载电池电压为3.52V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para7=xx | 设置空载电池电压为3.55V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para8=xx | 设置空载电池电压为3.57V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para9=xx | 设置空载电池电压为3.59V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para10=xx | 设置空载电池电压为3.61V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para11=xx | 设置空载电池电压为3.63V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para12=xx | 设置空载电池电压为3.64V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para13=xx | 设置空载电池电压为3.66V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para14=xx | 设置空载电池电压为3.7V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para15=xx | 设置空载电池电压为3.73V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para16=xx | 设置空载电池电压为3.77V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para17=xx | 设置空载电池电压为3.78V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para18=xx | 设置空载电池电压为3.8V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para19=xx | 设置空载电池电压为3.82V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para20=xx | 设置空载电池电压为3.84V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para21=xx | 设置空载电池电压为3.85V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para22=xx | 设置空载电池电压为3.87V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para23=xx | 设置空载电池电压为3.91V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para24=xx | 设置空载电池电压为3.94V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para25=xx | 设置空载电池电压为3.98V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para26=xx | 设置空载电池电压为4.01V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para27=xx | 设置空载电池电压为4.05V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para28=xx | 设置空载电池电压为4.08V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para29=xx | 设置空载电池电压为4.1V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para30=xx | 设置空载电池电压为4.12V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para31=xx | 设置空载电池电压为4.14V对应的百分比，% |
| pmu_bat_para32=xx | 设置空载电池电压为4.15V对应的百分比，% |
| pmu_usbvol_limit=xx | 设置usb限压功能，0：关闭，1：打开 |
| pmu_usbvol=xx | 设置usb限压电压，mV，4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700 |
| pmu_usbvol_pc =xx | 设置连接至PC时USB限压值，mV，4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700 |
| pmu_usbcur_limit=xx | 设置usb限流功能，0：关闭，1：打开 |
| pmu_usbcur=xx | 设置usb限流电流，mA，500/900,若设置为0，则不限流 |
| pmu_usbcur_pc =xx | 设置连接至PC时USB限流值，mA。500/900,若设置为0，则不限流 |
| pmu_pwroff_vol=xx | 设置启动过程中硬件保护电压，mV，2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300 |
| pmu_pwron_vol=xx | 设置开机状态下的硬件保护电压，mV，2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300 |
| pmu_pekoff_time=xx | 设置硬件关机时长，ms，4000/6000/8000/10000 |
| pmu_pekoff_func=xx | 设置长按键强制关机后是否自动启动功能，0：不自动启动 1：自动启动 |
| pmu_pekoff_en=xx | 设置长按键硬件关机功能，0：关闭，1：打开 |
| pmu_peklong_time=xx | 设置长按键中断时间，ms，1000/1500/2000/2500 |
| pmu_pekon_time=xx | 设置开机时间，ms，128/1000/2000/3000 |
| pmu_pwrok_time=xx | 设置电源启动完成后pwrok信号延时，ms，8/16/32/64 |
| pmu_battery_warning_level1 =xx | 设置电池低电第一级报警门限：可设范围5%~20%，1%/step |
| pmu_battery_warning_level2=xx | 设置电池低电第二级报警门限：可设范围1%~15%，1%/step |
| pmu_restvol_time=xx | 设置电池电量更新时间间隔值，可设范围30s/60s/120s |
| pmu_restvol_adjust_time =xx | 设置校正电池电量时间间隔值1，可设范围30s/60s/120s |
| pmu_ocv_cou_adjust_time=xx | 设置校正电池电量时间间隔值，可设范围30s/60s/120s |
| pmu_chgled_func=xx | 设置CHGLED引脚功能，0：由驱动程序控制，1：由充电逻辑控制 |
| pmu_chgled_type | 设置CHGLD由充电逻辑控制时，只是方式。0：方式A 1：方式B |
| pmu_vbusen_func | 设置N_VBUEN引脚功能，0：作为输出功能 1：作为输入功能 |
| pmu_reset | 设置长按键16s后是否复位PMU，0：不复位 1：复位 |
| pmu_IRQ_wakeup | 设置在PMU待机和关机情况下，IRQ是否唤醒PMU功能：0：不唤醒 1：唤醒 |
| pmu_hot_shutdowm | 设置PMU内部温度过高是否自动关机保护功能，0：不关机 1：关机 |
| pmu_inshort | 设置ACIN和VBUS是否短路功能，0-由PMU自动检测 1：驱动设置为短路功能 |

配置举例：

pmu_used						= 1

pmu_twi_addr					= 0x34

pmu_twi_id						= 1

pmu_irq_id						= 0

pmu_battery_rdc					= 100

pmu_battery_cap					= 0

pmu_batdeten					= 1

pmu_runtime_chgcur				= 600

pmu_earlysuspend_chgcur		= 900

pmu_suspend_chgcur				= 1500

pmu_shutdown_chgcur			= 1500

pmu_init_chgvol					= 4200

pmu_init_chgend_rate			= 15

pmu_init_chg_enabled			= 1

pmu_init_adc_freq				= 800

pmu_init_adcts_freq				= 800

pmu_init_chg_pretime			= 70

pmu_init_chg_csttime			= 720

pmu_batt_cap_correct			= 1

pmu_bat_regu_en				= 0

pmu_bat_para1					= 0

pmu_bat_para2					= 0

pmu_bat_para3					= 0

pmu_bat_para4					= 0

pmu_bat_para5					= 0

pmu_bat_para6					= 0

pmu_bat_para7					= 0

pmu_bat_para8					= 2

pmu_bat_para9					= 5

pmu_bat_para10					= 8

pmu_bat_para11					= 9

pmu_bat_para12					= 10

pmu_bat_para13					= 13

pmu_bat_para14					= 16

pmu_bat_para15					= 26

pmu_bat_para16					= 36

pmu_bat_para17					= 41

pmu_bat_para18					= 46

pmu_bat_para19					= 50

pmu_bat_para20					= 53

pmu_bat_para21					= 57

pmu_bat_para22					= 61

pmu_bat_para23					= 67

pmu_bat_para24					= 73

pmu_bat_para25					= 78

pmu_bat_para26					= 84

pmu_bat_para27					= 88

pmu_bat_para28					= 92

pmu_bat_para29					= 93

pmu_bat_para30					= 94

pmu_bat_para31					= 95

pmu_bat_para32					= 100

pmu_usbvol_limit				= 1

pmu_usbcur_limit				= 0

pmu_usbvol						= 4400

pmu_usbcur						= 0

pmu_usbvol_pc					= 4400

pmu_usbcur_pc					= 900

pmu_pwroff_vol					= 3300

pmu_pwron_vol					= 2600

pmu_pekoff_time				= 6000

pmu_pekoff_func				= 0

pmu_pekoff_en					= 1

pmu_peklong_time				= 1500

pmu_pekon_time					= 1000

pmu_pwrok_time				= 64

pmu_battery_warning_level1		= 15

pmu_battery_warning_level2		= 0

pmu_restvol_adjust_time			= 30

pmu_ocv_cou_adjust_time		= 60

pmu_chgled_func				= 0

pmu_chgled_type				= 0

pmu_vbusen_func				= 1

pmu_reset						= 0

pmu_IRQ_wakeup				= 0

pmu_hot_shutdowm				= 1

pmu_inshort						= 0

power_start						= 0